## Slide 1
PROGETTO CONTROLLORE
CONTROLLI AUTOMATICI
2023/2024
Mari Davide
Silvestri Alessandro

## Slide 2: CRUISE CONTROL
Controllo della velocità

## Slide 3: PROFILO DEL SISTEMA (1/3)
Lo scopo del sistema di controllo automatico della velocità è di mantenere il veicolo ad una velocità costante nonostante i disturbi esterni.
Fig.1 Valori utilizzati per lo studio del sistema
Nnbbjbj

## Slide 4: PROFILO DEL SISTEMA (2/3)
Fn
Fp
u
bv
(Eq.3)
(Eq.5)
(Eq.1)
(Eq.2)
(Eq.4)
Applicando la seconda legge di Newton,
si arriva all’eq. (1) [variabile di controllo]
L’eq. (2) [variabile controllata]
La rappresentazione dello spazio degli stati
eq. (3) e eq. (4)
Funzione di trasferimento del sistema
di controllo eq. (5)
Fig.2 Modello semplificato della dinamica del sistema

## Slide 5: PROFILO DEL SISTEMA (3/3)
P
K
C
Fig. 3 Schema a
Blocchi Reale
Fig. 4 Schema a Blocchi del sistema studiato
y
Differenza tra schema a blocchi reale e schema a blocchi studiato

## Slide 6: SPECIFICHE DI PROGETTO RICHIESTE
A regime si richiede:
Errore nullo per inseguimento asintotico a rampa;
Nel transitorio si richiede:
Settling time:
Più piccolo possibile
Overshoot <15%

## Slide 7: DESIGN CONTROLLORE (1/5)
La figura 5 rappresenta il luogo di L(s) mentre la 6 rappresenta la Wyr nel suo stato iniziale considerando come controllore C=1/s^2 (scelto per avere errore nullo).
Si può notare che il sistema è instabile.
Fig.5 Root Locus di L(s) con C=1/s^2 Fig.6 Step di Wyr(s) con C=1/s^2

## Slide 8
La figura 5 e 6 rappresentano la Wyr nel suo stato iniziale considerando come controllore C=1/s^2. Si può notare che il sistema è instabile.

## Slide 9
La figura 5 e 6 rappresentano la Wyr nel suo stato iniziale considerando come controllore C=1/s^2. Si può notare che il sistema è instabile.

## Slide 10: DESIGN CONTROLLORE (2/5)
Le figure 7 e 8 rappresentano la Wyr dopo che sono stati aggiunti al controllore due zeri, uno in 0.001 per attirare il luogo e un altro in (m*s+b) per cancellare il polo della funzione di trasferimento. Come si può notare ora il sistema è stabile.
Il controllore è così composto: C = (s+0.001)*(1000*s+50)/s^2
Ho scelto poi, un Kc con lo scopo di abbassare il tempo di assestamento del sistema.
Fig.7 Root Locus di L(s) Fig.8 Step di Wyr(s) con
C= (s+0.001)*(1000*s+50)/s^2 C= (s+0.001)*(1000*s+50)/s^2

## Slide 11: DESIGN CONTROLLORE (2/3)
Le figure 7 e 8 rappresentano la Wyr dopo che sono stati aggiunti al controllore due zeri, uno in 0.001 per attirare il luogo e un altro in (m*s+b) per cancellare il polo della funzione di trasferimento. Come si può notare ora il sistema è stabile.
Il controllore è così composto: C = (s+0.001)*(1000*s+50)/s^2
Ho scelto poi, un Kc con lo scopo di abbassare il tempo di assestamento del sistema.
Fig.7 Root Locus di L(s) Fig.8 Step di Wyr(s) con
C= (s+0.001)*(1000*s+50)/s^2 C= (s+0.001)*(1000*s+50)/s^2

## Slide 12: DESIGN CONTROLLORE (2/3)
Le figure 7 e 8 rappresentano la Wyr dopo che sono stati aggiunti al controllore due zeri, uno in 0.001 per attirare il luogo e un altro in (m*s+b) per cancellare il polo della funzione di trasferimento. Come si può notare ora il sistema è stabile.
Il controllore è così composto: C = (s+0.001)*(1000*s+50)/s^2
Ho scelto poi, un Kc con lo scopo di abbassare il tempo di assestamento del sistema.
Fig.7 Root Locus di L(s) Fig.8 Step di Wyr(s) con
C= (s+0.001)*(1000*s+50)/s^2 C= (s+0.001)*(1000*s+50)/s^2

## Slide 13: DESIGN CONTROLLORE (3/5)
La figura 9 rappresenta la Wyr nel suo stato finale considerando come controllore C=K*(s+0.001)*(1000*s+50)/s^2 .
Con K pari a 70
Con questo controllore il Ta del sistema è pari a 0.0559 secondi.
Fig. 9 Step di Wyr(s) con C = 70*(s+0.001)*(1000*s+50)/s^2

## Slide 14: DESIGN CONTROLLORE (3/4)
La figura 9 rappresenta la Wyr nel suo stato finale considerando come controllore C=K*(s+0.001)*(1000*s+50)/s^2 .
Con K pari a 70
Con questo controllore il Ta del sistema è pari a 0.0559 secondi.
Fig. 9 Step di Wyr(s) con C = 70*(s+0.001)*(1000*s+50)/s^2

## Slide 15: DESIGN CONTROLLORE (4/5)
Aggiungiamo al sistema un Feed Forward pari a: FF=1/P*tf(1,[tau 1]) con tau=1/600
Con questo filtro il Ta del sistema è pari a 0.027 secondi.
Fig. 10 Step di Wyr(s) con FeedForward

## Slide 16: DESIGN CONTROLLORE (4/4)

## Slide 17: DESIGN CONTROLLORE (5/5)
L’utilizzo di un feed forward non migliora necessariamente le specifiche del sistema in quanto riduce il Ta ma ne aumenta l’overshoot del 6.61%
(Overshoot accettabile <15%)
Fig. 11 Step di Wyr(s) senza FF Fig. 12 Step di Wyr(s) con FF

## Slide 18: ANALISI INSEGUIMENTO RAMPA
La fig.13 Rappresenta la Wyr (y) con segnale di rif a rampa (u). Come si può notare il sistema ha errore a regime nullo (y ed u si sovrappongono).
La fig.14 Rappresenta il comportamento di Wyr in un tempo minore del Ta. All’ inizio le rette non combaciano ma questo dislivello <15%

## Slide 19: MASSIMO RITARDO AMMISSIBILE
Analizzando il diagramma di Bode di L=P*C possiamo calcolare il massimo ritardo ammissibile seguendo la formula:
T < / con:
= 90*π/180= 1.57 rad
= 70 rad/s
T < 0.2 s
Fig.15 Margin di L

## Slide 20: MASSIMO RITARDO AMMISSIBILE
Fig.15 Margin di L

## Slide 21: SATURAZIONE (1/3)
Fig. 16 Diagramma a blocchi del sistema con e senza saturazione
Ricreato il modello nell’ambiente Simulink, è stata agggiunto una saturazione al sistema, sia per ingressi a gradino che a rampa.

## Slide 22: SATURAZIONE (2/3)
In giallo abbiamo la risposta del sistema senza saturazione, in blu invece quella saturata
(ingresso a gradino)
Si può notare la differenza tra le due curve e il tempo di salita più lento della risposta del sistema con la saturazione
Fig. 17 Scope di Wyr con e senza saturazione per ingressi a gradino

## Slide 23: SATURAZIONE (3/3)
Fig. 18 Scope di Wyr con e senza saturazione per ingressi a rampa
In giallo abbiamo la risposta del sistema senza saturazione, in blu invece quella saturata
(ingresso a rampa)
Si può notare la differenza tra le due curve in quanto la richiesta del controllore (per ingresso a rampa) aumenterà sempre perciò le due rette non saranno più coincidenti per tempi di simulazione elevati.

## Slide 24
GRAZIE PER L’ATTENZIONE